Оценочные материалы

1. В ходе освоения программы промежуточная аттестация не предусмотрена.

2. Итоговая аттестация по программе проводится в виде экзамена.

3. Экзаменационный билет состоит из пяти вопросов.

4. По итогам экзамена оценка знаний Обучающихся осуществляется в соответствии с нижеприведенными критериями.

Решение "не аттестован" принимается если:

- при ответе обнаруживается отсутствие владения материалом в объеме изучаемой образовательной программы;

- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей не используются материалы современных источников;

- представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его организации;

- при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при их употреблении не указывается авторство;

- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;

- при ответе на билет раскрыто менее 50% вопросов.

Решение "аттестован" принимается если:

- ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, их описании используются материалы современных учебных пособий и первоисточников;

- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду развития теории и практики и четко формулируется определение, основанное на понимании контекста из появления данного термина в системе понятийного аппарата;

- ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;

- ярко выражена личная точка зрения Обучающихся, при обязательном владении фактическим и проблемным материалом, полученным на лекционных, практических, семинарских и в результате самостоятельной работы;

- - при ответе на билет раскрыто более 50% вопросов.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» ___________________Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 1 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Понятие габарита погрузки, виды габаритов, их размеры.

- Количество выгрузочных люков у полувагона, величина равномерной нагрузки на люк полувагона.

- Какие изменения в конструкцию вагонов запрещается вносить ГОСТом 22235-2010?

- Требования ТУ ЦМ-943 и СМГС к размещению	и креплению крупнотоннажных контейнеров на подвижном составе.

- Требования к чертежам на грузы, не предусмотренные ТУ-ЦМ-943.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» ____________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет №2 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

  - Осуществление контроля за соблюдением технических условий размещения и крепления груза.

  - Технические характеристики универсальных вагонов.

  - Методика разработки местных технических условий.

  - Технические условия размещения и крепления металлопродукции на открытом подвижном составе

  - Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 2600 мм, ширина 3000 мм, погружен на платформу.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 3 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Требования, предъявляемые к таре и упаковке для перевозки грузов.

- Соглашение между РФ и Финляндской республикой, содержание.

- Груз, который надо отправить в полувагоне весит 74 тонны. Какую модель полувагона надо подать под этот груз?

- Подготовка вагонов к перевозке.

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 2600 мм, ширина 2800 мм, погружен в полувагон.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 4 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Технический и коммерческий осмотр вагонов, контейнеров.

- Технические характеристики универсальных платформ.

- Средства для крепления грузов в вагонах.

- Подготовка грузов к перевозке, требования к погрузке и выгрузке.

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 3200 мм, ширина 3000 мм, погружен на платформу.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 5 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Подготовка груза к перевозке.

- Понятие негабаритного груза, степени негабаритности, обозначение негабаритного груза, особенности оформления перевозочных документов при перевозке негабаритных грузов.

- Центр тяжести груза, общий центр тяжести погруженных в вагон грузовых мест.

- Виды упругого крепления грузов к вагонам.

Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 3700 мм, ширина 1250 мм, погружен на платформу

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 6 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

  - Требования к растяжкам, способы формирования растяжек.

  - Увязочные устройства универсального полувагона.

  - Какие требования к очистке вагонов от остатков груза предъявляются грузоотправителям и грузополучателям?

  - Требования к размещению и креплению лесоматериалов в полувагонах.

  - Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 2600 мм, ширина 3000 мм, погружен на платформу.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 7 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Понятие базы вагона, внутренние размеры полувагонов.

- Требования к электропогрузчикам, исключающим повреждения крытых вагонов при ПРР.

- Что такое грузоподъемность вагона и какие требования по выполнению этого показателя предъявляются грузоотправителям?

- Осуществление контроля за соблюдением технических условий размещения и крепления груза.

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 2500 мм, ширина 2500мм, погружен на платформу.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 8 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Транспортная маркировка, расположение её на грузовых местах.

- Требования к торцевым щитам, устанавливаемым в полувагонах и в крытых вагонах.

- Размещение и крепление железобетонных изделий в полувагонах и на платформах, общие положения.

- Требования к растяжкам, способы формирования растяжек.

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 3200 мм, ширина 2500мм, погружен на платформу.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 9 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Способы определения массы груза. Определение массы груза, перевозимого навалом, насыпью, наливом, тарно-штучных грузов.

- Особенности разгрузки смерзшихся грузов, исключающие повреждение вагонов.

- Требования к электропогрузчикам, исключающим повреждения крытых вагонов при ПРР.

- Подготовка груза к перевозке.

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 2200 мм, ширина 3220мм, погружен на платформу.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 10 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Средства измерения массы и требования, предъявляемые к ним.

- Правила погрузки и выгрузки самоходной техники, исключающие повреждение полувагонов и платформ.

- Размещение и крепление грузов в ящичной упаковке, на плоских опорах.

- Понятие габарита погрузки, виды габаритов, их размеры.

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 2800 мм, ширина 2500мм, погружен на платформу.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 11 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Определение массы грузов путем обмера, по трафарету, по стандарту.

- Размещение и крепление грузов цилиндрической формы, общие положения.

- Понятие габарита погрузки, виды габаритов, их размеры.

- Требования к торцевым щитам, устанавливаемым в полувагонах и в крытых вагонах.

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 2900 мм, ширина 2800мм, погружен в полувагон.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 12 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Приложение № 3 к СМГС. Погрузка навалочных грузов в железнодорожные вагоны.

- Особенности разгрузки смерзшихся грузов, исключающие повреждение вагонов.

- Требования к электропогрузчикам, исключающим повреждения крытых вагонов при ПРР.

- Подготовка груза к перевозке.

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами:

высота 3200 мм, ширина 2500мм, погружен на платформу

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 13 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

  - Требования ГОСТа 22235-2010 к погрузке навалочных грузов.

  - Размещение и крепление технических средств на колесном ходу.

  - Требования к эскизам на погрузку грузов.

  - Проверка знаний технических условий размещения и крепления грузов работниками, ответственными за размещение и крепление грузов в вагонах и контейнерах.

  - Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 2500 мм, ширина 2500мм, погружен в полувагон.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 14 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Основные технические требования к многооборотным средствам крепления и их эксплуатации.

- Соглашение между РФ и Финляндской республикой, содержание.

- Размещение и крепление длинномерных грузов.

- Способы определения веса грузов.

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 3100 мм, ширина 2900мм, погружен на платформу.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 15 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Что такое грузоподъемность вагона и какие требования по выполнению этого показателя предъявляются грузоотправителям?

- Отметки, проставляемые в перевозочных документах о способе размещения и крепления груза.

- Размещение и крепление грузов в крытых вагонах.

- Понятие габарита погрузки, виды габаритов, их размеры.

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 2600 мм, ширина 2800мм, погружен в полувагон.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 16 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

  - Какие требования к очистке вагонов от остатков груза предъявляются грузоотправителям и грузополучателям?

  - Требования к размещению грузов в крупнотоннажных контейнерах.

  - Средства крепления грузов в вагонах.

  - Виды габаритов погрузки.

  - Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 3000 мм, ширина 1200мм, погружен на платформу.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 17 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Крепление грузов к вагону упорными и распорными брусками.

- «Шаг» гвоздей при креплении их к полу.

- Проверка знаний технических условий размещения и крепления грузов работниками, ответственными за размещение и крепление грузов в вагонах и контейнерах.

- Виды габаритов погрузки.

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 2900 мм, ширина 2900мм, погружен на платформу.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 18 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Размещение и крепления техники на гусеничном ходу.

- Способы определения массы груза. Определение массы груза, перевозимого навалом, насыпью, наливом, тарно-штучных грузов.

- Особенности разгрузки смерзшихся грузов, исключающие повреждение вагонов.

- Требования к электропогрузчикам, исключающим повреждения крытых вагонов при ПРР.

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 2500 мм, ширина 1500мм, погружен на платформу.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 19 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Размещение и крепление специализированных контейнеров.

- Определение массы грузов путем обмера, по трафарету, по стандарту.

- Понятие габарита погрузки, виды габаритов, их размеры.

- Требования к торцевым щитам, устанавливаемым в полувагонах и в крытых вагонах.

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами:

высота 2500 мм, ширина 2500мм, погружен на платформу.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 20 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами 2700 высота, 2900 ширина, погружен на платформу.

- Порядок организации работ крановым оборудованием, исключающим повреждение вагонов.

- Размещение и крепление труб в полувагонах.

- Понятие грузов НТУ, требование к чертежам на грузы непредусмотренные ТУ-ЦМ-943.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 21 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Размещение и крепление металлолома.

- Размеры основного габарита погрузки (+ рисунок).

- Особенности разгрузки смерзшихся грузов, исключающие повреждение вагонов.

- Требования к эскизам на погрузку грузов.

- Проверка знаний технических условий размещения и крепления грузов работниками, ответственными за размещение и крепление грузов в вагонах и контейнерах.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 22 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Увязочные элементы полувагонов и платформ.

- Размещение и крепление грузов цилиндрической формы, общие положения.

- Понятие габарита погрузки, виды габаритов, их размеры.

- Требования к торцевым щитам, устанавливаемым в полувагонах и в крытых вагонах.

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 2900 мм, ширина 2800мм, погружен в полувагон.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 23 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- СМГС. Особенности перевозки отдельных насыпных и навалочных грузов.

- Размещение и крепление грузов цилиндрической формы, общие положения.

- Понятие габарита погрузки, виды габаритов, их размеры.

- Требования к торцевым щитам, устанавливаемым в полувагонах и в крытых вагонах.

- Практическое задание: Вес одного контейнера МКР с грузом – 1 тонна. Сколько контейнеров с грузом можно поместить в полувагон модели 12- 132?

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 24 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Подготовка смерзающихся грузов к перевозке. Особенности оформления перевозочных документов.

- Соглашение между РФ и Финляндякой республикой, содержание.

- Требования к торцевым щитам, устанавливаемым в полувагонах и в крытых вагонах.

- Требования к растяжкам, способы формирования растяжек.

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 3200 мм, ширина 2500мм, погружен на платформу.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 25 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

  - Требования ГОСТа 22235-2010 к погрузке навалочных грузов.

  - Размещение и крепление технических средств на гусеничном ходу.

  - Требования к эскизам на погрузку грузов.

  - Проверка знаний технических условий размещения и крепления грузов работниками, ответственными за размещение и крепление грузов в вагонах и контейнерах.

  - Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 2500 мм, ширина 2500мм, погружен в полувагон.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 26 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Требования к размещению груза в контейнере.

- Деревянные реквизиты крепления и требования к ним.

- Понятие габарита погрузки, размеры.

- Размещение и крепление грузов на плоской опоре на платформе.

- Практическое задание: допускаемая	ширина и длина	груза при его высоте 1600 мм, при погрузке его по гл. 5 ТУ-ЦМ-943.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 27 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

  - Средства измерения массы и требования, предъявляемые к ним.

  - Понятие базы вагона, внутренние размеры полувагонов.

  - Что такое грузоподъемность вагона и какие требования по выполнению этого показателя предъявляются грузоотправителям?

  - Осуществление контроля за соблюдением технических условий размещения и крепления груза.

  - Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами:

высота 2500 мм, ширина 2500мм, погружен на платформу.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 28 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Особенности размещения и крепления негабаритных грузов.

- Осуществление контроля за соблюдением Технических условий размещения и крепления грузов.

- Увязочные элементы полувагонов и платформ.

- Определение массы грузов путем обмера, по трафарету, по стандарту.

- Понятие габарита погрузки, виды габаритов, их размеры.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 29 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

  - Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами 2700 высота, 2900 ширина, погружен на платформу.

  - Порядок организации работ крановым оборудованием, исключающим повреждение вагонов.

  - Размещение и крепление труб в полувагонах.

## Понятие грузов НТУ, требование к чертежам на грузы непредусмотренные ТУ-ЦМ-943.

| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ») |
| --- |
| Утверждаю: Директор ЧОУ ДПО «НМЦ» __________________ Е.Г. Пономарева «01» октября 2018г. | Экзаменационный билет № 30 По программе: «Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузка грузов» |

- Осуществление контроля за соблюдением технических условий размещения и крепления груза.

- Технические характеристики универсальных вагонов и платформ.

- Методика разработки местных технических условий.

- Технические условия размещения и крепления пиломатериалов на открытом подвижном составе

- Практическое задание: определить габаритный или нет ящик с размерами: высота 2800 мм, ширина 3000 мм, погружен на платформу.